Staré ekologické zátěže Středočeského kraje – inventarizační studie

Textová část

Praha, říjen 2006

Společnost Ochrana podzemních vod, s.r.o. je držitelem certifikátu systému jakosti dle EN ISO 9001:2000 s číslem 437-05-01

Číslo zakázky: 		A6011

Název projektu:

Staré ekologické zátěže Středočeského kraje – inventarizační studie

Objednatel: 	Středočeský kraj

Zborovská 11

150 21  Praha 5

IČ: 70891095

Dodavatel: 	Ochrana podzemních vod, s.r.o.

Bělohorská 31/264

169 00  Praha 6

Firma je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 91358

IČ: 26750066		DIČ: CZ 26750066

Předmět akce:	Archivní rešerše, vytipování nebezpečných látek a posouzení možností jejich migrace, vyhodnocení dopadu kontaminace a doporučení dalších opatření, odhad nákladů a času na tato opatření.

Zpracovali: 						Mgr. Richard Zuska

RNDr. Stanislav Fojtík

Statutární zástupce dodavatele: 			RNDr. Jiří Čížek

Datum zpracování: 					25.10.2006

OBSAH:

1.	ÚVOD	4

2.	Zdroje údajů a informací	4

3.	Metodika a postup prací	5

4.	Zjištěné skutečnosti	8

5.	Závěr	11

Tabulky v textu:

Tabulka č. 1: Kategorizace kontaminovaných míst podle dalšího postupu	6

Tabulka č. 2: Tabulky R2a až R2c včetně R2c pomocná z navrhované metodiky	7

Tabulka č. 3: Tabulky R3a a R3b z navrhované metodiky	8

Tabulka č. 4: Klasifikační tabulka R4 z navrhované metodiky	8

Tabulka č. 5: Přehled lokalit podle ORP a situačních výroků (impaktů kontaminace)	9

Tabulka č. 6: Přehled lokalit podle ORP a typů kontaminovaného území	10

Tabulka č. 7: Přehled lokalit podle rizika a typů kontaminovaného území	11

# ÚVOD

Zakázka „Staré ekologické zátěže Středočeského kraje – inventarizační studie“ byla zpracována na základě smlouvy o dílo č. 1305/OŽP/2006 uzavřené dne 22.3.2006.

Předmětem studie je shromáždění všech dostupných údajů a informací o známých a potencionálních lokalitách se starou ekologickou zátěží na území Středočeského kraje. U těchto lokalit bylo provedeno posouzení nebezpečnosti a možnosti šíření znečištění, doporučení dalšího postupu včetně odhadu nákladů a potřebného času.

# Zdroje údajů a informací

Pro vytvoření databáze inventarizovaných ekologických zátěží Středočeského kraje byly zpracovány informace poskytnuté následujícími subjekty:

- Krajský úřad Středočeského kraje

  - mapové podklady v elektronické podobě (DMÚ 25) – zpracované odborem informatiky krajského úřadu

  - ochranná pásma vodních zdrojů – vrstva GIS

  - záplavová území – vrstva GIS

  - Plán odpadového hospodářství Středočeského kraje

- Ministerstvo životního prostředí

  - záznamy databáze SEKM pro Středočeský kraj

- Česká inspekce životního prostředí – ředitelství a oblastní inspektoráty do jejichž působnosti spadá území Středočeského kraje – Havlíčkův Brod, Hradec Králové, Liberec, Plzeň a Praha

  - evidence dlouhodobých havárií na podzemních vodách

- Česká geologická služba – Geofond

- Výzkumný ústav vodohospodářský

  - server http://heis.vuv.cz – GIS vrstvy - hydrogeologické rajony, útvary povrchových vod, vodní toky apod.

Také byly využity informace z archivu OPV a ostatních geologických společností, které na sledovaných lokalitách pracovaly, Městských a Obecních úřadů a průmyslových a zemědělských podniků, které poskytly součinnost.

# Metodika a postup prací

Základem evidovaných lokalit byly záznamy databáze SEKM. Většinu těchto záznamů však tvoří informace o starých skládkách. Všechny významné ekologické havárie a staré zátěže jsou podchyceny v evidenci ČIŽP, která tvoří nejdůležitější zdroj informací o kontaminovaných lokalitách. Ostatní zdroje informací byly použity pro doplnění případně aktualizaci výše uvedených databází.

Pro kategorizaci kontaminovaných lokalit byly využity postupy a závěry publikované ve zprávě projektu SM/4/93/05 „Výzkum systémového přístupu k výběru priorit řešení lokalit starých ekologických zátěží“. Projekt zpracovává RNDr. Lukáš Ženatý, Ph.D. ve spolupráci s AQ-test, s.r.o. a ProGeo Consulting, s.r.o. Závěrečná zpráva o řešení tohoto projektu za rok 2005 je k dispozici na webu MŽP na adrese http://www.env.cz/AIS/web-pub.nsf/$pid/MZPJGFDYM9FW. Tento postup je pouze návrhem a do ukončení celého projektu v roce 2007 se může ještě změnit. Pro naši potřebu byl navrhovaný postup mírně upraven.

Dle tohoto navrhovaného systému jsou lokality zařazeny do tří kategorií:

- kategorie A: aktuální rizika – navrhované opatření je nutné nebo žádoucí na základě aktuální kontaminace;

- kategorie P: potenciální rizika – nezbytný monitoring, resp. průzkum – lokalita nevyžaduje nápravná opatření, pokud další monitoring neprokáže šíření kontaminace, resp. pokud nedojde ke změnám ve funkčním využívání lokality či pozemků v dosahu vlivu, nebo pokud průzkum neprokáže významnou kontaminaci;

- kategorie N: není vyžadováno žádné opatření.

Kategorizace je pak provedena výběrem situačního výroku – impaktu kontaminace. Dostupné výroky jsou uvedeny v  tabulce R1 (zde uvedeno jako tabulka č. 1). Číslo uvedené na konci výroku představuje jeho prioritu. Priorita v rámci impaktu (výroku) je stanovena podle významnosti dotčených chráněných zájmů – počet dotčených obyvatel, využití území v dosahu kontaminace (zástavba, rekreace, zemědělská půda, průmysl, zdroje podzemních a povrchových vod, CHOPAV, národní park, CHKO apod.) – tabulky R2a až R2c (v tomto textu uvedeny jako tabulka č. 2). Dosah kontaminace je hodnocen dle charakteru zvodně (hydrogeologické struktury), případně pokud je lokalita v záplavovém území – tabulka R2c pomocná.

Tabulka č. 1: Kategorizace kontaminovaných míst podle dalšího postupu

| Opatření | Impakt kontaminace | Kategorie |
| --- | --- | --- |
| nápravné opatření bezodkladně nutné | neakceptovatelné zdravotní riziko | A | 4 |
| nápravné opatření nutné | překročení přípustných koncentračních limitů | A | 3 |
|  | potvrzení šíření kontaminace | A | 2 |
| nápravné opatření žádoucí | obecný nesoulad se zájmy ochrany životního prostředí nebo s jinými zájmy, chráněnými podle zvláštních předpisů | A | 1 |
| nutný průzkum kontaminace | nejsou dostatečné informace pro hodnocení - nutnost nápravného opatření nelze vyloučit - žádné informace o kontaminaci | P | 4 |
|  | nejsou dostatečné informace pro hodnocení - nutnost nápravného opatření nelze vyloučit - kontaminace potvrzena orientačním vzorkováním | P | 3 |
| nutný monitoring kontaminace | neznalost časového vývoje kontaminace - nutnost nápravného opatření nelze vyloučit | P | 2 |
| nutná kontrola funkčního využívání lokality | neakceptovatelné riziko při změně využívání na více citlivé | P | 1 |
| není nutný žádný zásah | nadpozaďová kontaminace, avšak žádné riziko | N | 3 |
|  | nízká pravděpodobnost kontaminace nad úrovní pozadí | N | 2 |
|  | potvrzena neexistence kontaminace nad úroveň pozadí | N | 1 |

Pro podezřelé lokality (bez relevantních údajů získaných průzkumem) vstupuje do hodnocení toxicita a mobilita kontaminantu a plošný rozsah zdrojové oblasti znečištění – tabulky R3a a R3b (v tomto textu uvedeny jako tabulka č. 3). Pokud není o kontaminaci nic známo, je použito nejvyšší skóre. Priorita je pak stanovena násobením jednotlivých skóre a podle klasifikační tabulky převedeno na základní škálu – tabulka R4 (v tomto textu uvedeny jako tabulka č. 4).

Hodnocení podle uvedených tabulek je orientační a definitivní zařazení je provedeno podle odborného posouzení rizikovosti a vlivu kontaminace na okolí osobou odborně způsobilou.

Tabulka č. 2: Tabulky R2a až R2c včetně R2c pomocná z navrhované metodiky

Tabulka č. 3: Tabulky R3a a R3b z navrhované metodiky

Tabulka č. 4: Klasifikační tabulka R4 z navrhované metodiky

# Zjištěné skutečnosti

Celkem bylo hodnoceno 486 lokalit. Rozdělení podle obcí s rozšířenou působností a podle jednotlivých kategorií je uvedeno v tabulce č. 5.

Základem evidovaných lokalit byly záznamy databáze SEKM. Většinu těchto záznamů však tvoří informace o starých skládkách evidované v období kolem roku 2000 – celkem 365 lokalit. Tyto skládky většinou nepředstavují riziko pro své okolí, ale žádné aktuální informace nejsou známy. Z tohoto důvodu byla u těchto lokalit zvolena nebezpečnost kontaminace se skórem 3 a tedy i výsledná priorita je vyšší, než by vyplynulo z výsledků průzkumu nebo monitoringu. Proto u všech těchto lokalit navrhujeme provedení průzkumu kategorie „D“ včetně revize monitorovacího systému.

Tabulka č. 5: Přehled lokalit podle ORP a situačních výroků (impaktů kontaminace)

Všechny významné ekologické havárie a staré zátěže jsou podchyceny v evidenci ČIŽP – celkem 41 lokalit.

U dvou lokalit bylo vyhodnoceno bezodkladné řešení situace – Spolana Neratovice a problematika jímacího území Rakovnického potoka – BRANO-ATESO.

Nejčetnější kategorií je kategorie P-4 – nutnost průzkumu. Tato kategorie zahrnuje také staré skládky (viz výše). Druhou nejčetnější kategorií je P-2 – nutný monitoring.

Rozdělení lokalit podle typu kontaminovaného území (průmyslové areály, skládka apod.) v rámci jednotlivých obcí s rozšířenou působností je uvedeno v tabulce č. 6, a rozdělení lokalit podle rizika (situačního výroku) a podle typu kontaminovaného území je uvedeno v tabulce č. 7.

Priority řešení v rámci jednotlivých kategorií, doporučená opatření, odhad ekonomické a časové náročnosti jsou uvedeny na inventarizačních listech jednotlivých lokalit. Celkové náklady na navržená opatření (tj. průzkum a monitoring – bez sanací, tj. bez kategorie A) lze odhadnout na cca 25 mil. Kč. Odhad nákladů, uvedený u sanovaných lokalit, je velice orientační a z dostupných údajů jej nebylo možné stanovit na všech lokalitách (např. Spolana Neratovice). Náklady na sanace (s výše uvedenou výhradou) činí cca 280 mil. Kč (a nezahrnují nejdražší sanace, např. Spolana Neratovice, Carborundum Electrite apod.)

Tabulka č. 6: Přehled lokalit podle ORP a typů kontaminovaného území

Tabulka č. 7: Přehled lokalit podle rizika a typů kontaminovaného území

# Závěr

Předkládaný materiál „Staré ekologické zátěže Středočeského kraje – inventarizační studie“ shrnuje všechny dostupné informace o známých a potenciálních kontaminovaných lokalitách na území Středočeského kraje.

Studie byla zpracována ve formátu ArcGIS Geodatabase a ve formě textové zprávy a inventarizačních listů jednotlivých lokalit.

Pro jednotlivé lokality byl hodnocen impakt kontaminace dle navrhované metodiky, doporučená opatření k nápravě a odhad finanční a časové náročnosti navrhovaných opatření.

V Praze dne 25.10.2006

Mgr. Richard Zuska